## Slide 1: Основи метрології
Лекція 0
Національний авіаційний університет
Аерокосмічний факультет
Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій
Викладач:
Заслужений метролог України, д.т.н., професор
Квасніков Володимир Павлович

## Slide 2: Основні терміни:
Метрологія (від грецьких метрон – міра і логос – учення) – наука про вимірювання, методи й засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності.
Законодавча метрологія – частина метрології, що містить положення, правила, вимоги та норми, які регламентуються і контролюються державою для забезпечення єдності вимірювань.

## Slide 3
Нормативною основою метрології є державні стандарти та інші документи державної системи забезпечення єдності вимірювань (ДСВ), відповідні нормативні документи Держстандарту України, методичні вказівки та рекомендації.
Організаційною основою метрології є метрологічна служба України.

## Slide 4
Технічною основою метрології є: система державних еталонів одиниць фізичних величин, яка забезпечує їх відтворення з найвищою точністю; система робочих еталонів і зразкових засобів вимірювань, за допомогою яких здійснюється передача розмірів одиниць фізичних величин робочим засобам вимірювань; система стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, що забезпечує відтворення одиниць фізичних величин, які характеризують склад і властивості речовин і матеріалів; система робочих засобів вимірювальної техніки, які використовуються під час розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, наукових досліджень та інших видів діяльності.

## Slide 5
Предметом метрології є отримання кількісної і якісної інформації про властивості об’єктів і процесів, встановлення й застосування наукових і організаційних основ, технічних засобів, правил і норм, необхідних для досягнення єдності і необхідної точності.
Методи метрології – це сукупність фізичних і математичних методів, що використовуються для отримання вимірювальної інформації. До них належать: методи вимірювання, відтворення величин заданого розміру, порівняння величин, вимірювальне перетворення, обробка результатів спостережень, планування вимірювального експерименту.

## Slide 6: Засоби метрології
Засоби метрології – різноманітні засоби вимірювань і контролю, які вдосконалюються й розвиваються на основі об’єктивних законів.
Засоби метрології включають: сукупність засобів вимірювання й контролю; систему державних еталонів одиниць фізичних величин; систему передачі розмірів одиниць фізичних величин від еталонів усім засобам вимірювання за допомогою зразкових засобів перевірки; систему обов’язкової державної і відомчої повірки або метрологічної атестації засобів вимірювання; систему стандартних зразків складу і властивостей речовин, матеріалів.

## Slide 7: Напрямки метрології:
теорія вимірювань;
теорія похибок;
інформаційна теорія вимірювань;
теорія інформаційно-вимірювальних систем;
статистичні вимірювання;
вимірювання електричних величин;
вимірювання магнітних величин;
вимірювання неелектричних величин.
Єдність вимірювань – це стан вимірювань, за яким їх результати подаються в узаконених одиницях, а похибки вимірювань відомі із заданою ймовірністю.

## Slide 8: Методи експериментальної інформатики:
Сприйняття – відображення найпростіших характеристик довколишнього середовища органами почуттів людини або спеціальними технічними засобами (сенсорами, індикаторами) – сигналами, зручними для подальшого використання.
Порівняння – відображення подібності чи відмінності об’єктів логічним висновком.
Відтворення – створення матеріальних об’єктів, що характеризуються фізичною величиною наперед заданого значення за допомогою спеціального технічного засобу, який називають мірою.
Спостереження – відображення властивості, залежності, стану або ситуації словесним чи графічним описом.
Лічба – відображення кількісної властивості певної сукупності матеріальних якісно однорідних предметів числом.

## Slide 9: Методи експериментальної інформатики:
Вимірювання – відображення вимірюваних величин їхніми значеннями шляхом експерименту та обчислень за допомогою спеціальних технічних засобів.
Контроль – відображення відповідності між станом об’єкта і заданою нормою відповідним висновком (придатний, непридатний).
Ідентифікація – відображення залежності між величинами, що характеризують матеріальний об’єкт, математичною або логічною моделлю.
Діагностика – відображення загального стану об’єкта та причин цього стану діагнозом із зазначенням особливостей стану і локалізацією відхилень від норм.

## Slide 10: Методи експериментальної інформатики:
Розпізнавання об’єктів – відображення даного об’єкта за сукупністю його властивостей одним із класів множини цих об’єктів.
Випробування – відображення стану досліджуваного об’єкта під час дії на нього сукупності регламентованих факторів сертифікатом.
Експериментальні дослідження – відображення складного матеріального об’єкта або ситуації, що характеризується сукупністю взаємопов’язаних величин, системою відповідних моделей.