## Slide 1: Основи метрології
Лекція 9
Національний авіаційний університет
Інститут інформаційно-діагностичних систем
Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій
Викладач:
Заслужений метролог України, д.т.н., професор
Квасніков Володимир Павлович

## Slide 2: Державна система забезпечення єдності вимірювань
Державна система забезпечення єдності вимірювань встановлює вимоги до еталонів одиниць фізичних величин і до системи передачі розміру одиниці кожної величини до робочого засобу вимірювання.
Стан вимірювань, за якого їхні результати виражаються в узаконених одиницях і похибки вимірювань відомі із заданою ймовірністю, забезпечує повірочна схема.

## Slide 3: Повірочна схема
Повірочна схема являє собою нормативний документ, що регламентує метрологічну підпорядкованість засобів вимірювальної техніки, які беруть участь у передаванні розміру одиниці фізичної величини від еталона або вихідного зразкового засобу вимірювальної техніки до інших засобів вимірювань із встановленням методів і похибок передавання.
Еталон – засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення та (або) зберігання одиниці фізичної величини і передавання її розміру відповідним засобам, що стоять нижче за повірочною схемою, офіційно затверджений як еталон.

## Slide 4
Вихідним називають засіб вимірювальної техніки, що має метрологічні характеристики, які відповідають найвищому ступеню повірочної схеми метрологічної служби.
В зв’язку з тим, що повірочна схема є багатоступеневою передачею розміру одиниці величини, то, крім державного еталона, створюють еталони-копії, робочі еталони, а також зразкові засоби 1, 2 і 3-го розрядів. Для державної повірочної схеми як вихідний зразковий засіб слугує державний еталон.

## Slide 5
Виділяють такі види повірочних схем: державні, відомчі, локальні.
Державна повірочна схема оформляється у вигляді державного стандарту, який має в своєму складі креслення повірочної схеми і необхідну текстову частину. Відомчі і локальні повірочні схеми оформляються у вигляді креслень, які при необхідності можуть доповнюватися текстовими поясненнями.

## Slide 7
На рисунку наведено приклад державної повірочної схеми, де 1 – державний еталон; 2 – метод передачі розміру одиниці; 3 – еталон-копія; 4 – еталон-порівняння; 5 – робочий еталон; 6-8 – зразкові засоби відповідного розряду; 9 – зразкові засоби вимірювань, що запозичені з інших повірочних схем; 10 – робочі засоби вимірювань.

## Slide 8
Державний еталон – еталон, що забезпечує відтворення та (або) зберігання одиниці фізичної величини з найвищою в країні точністю.
Висока точність еталона не має сенсу, якщо її неможливо передати зразковим і робочим засобам вимірювань.
Передавання розміру одиниці полягає в зведенні одиниці фізичної величини, яка відтворюється або зберігається засобом вимірювань, що повіряється, до розміру одиниці, що відтворюється або зберігається еталоном, зразковим засобом вимірювань, яке здійснюється при їх звірянні (повірці).

## Slide 9
Зразковим називають засіб вимірювальної техніки, який служить для повірки інших засобів вимірювань і затверджений як зразковий.
Робочим називають засіб вимірювальної техніки, що застосовується для вимірювань, не пов’язаний з передаванням розміру одиниці фізичної величини іншим засобам.
Еталон-копія – еталон, призначений для передавання розміру фізичної величини зразковим засобам вимірювальної техніки.

## Slide 10: Структура та функції метрологічної служби України
Національним органом із забезпечення єдності вимірювань в Україні згідно з прийнятим у квітні 1993 року Декретом Кабінету Міністрів України № 40-93 «Про забезпечення єдності вимірювань» є Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України).
Метрологічна служба – це мережа організацій, зокрема організація чи окремий підрозділ, на які покладена відповідальність за забезпечення єдності вимірювань у закріпленій сфері діяльності.
Метрологічна служба України складається з державної метрологічної служби і метрологічних служб міністерств, відомств, підприємств і організацій, координацію діяльності яких здійснює Держстандарт України.

## Slide 11
До складу державної метрологічної служби, яку очолює Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України), входять:
відповідні підрозділи центрального апарату Держстандарту України;
головна організація із забезпечення єдності вимірювань в Україні – Державне науково-виробниче об’єднання «Метрологія» (ДНВО «Метрологія»);
головні організації з видів вимірювань і напрямів діяльності – ДНВО «Метрологія», Державний науково-дослідний інститут «Система», Український, Дніпропетровський, Івано-Франківський, Харківський та Білоцерківський центри стандартизації та метрології;
державні служби єдиного часу й еталонних частот, стандартних зразків і матеріалів;
територіальні органи державної метрологічної служби в Республіці Крим, областях, містах і районах.

## Slide 12
Метрологічні служби міністерств, відомств, підприємств та організацій організовують і виконують роботи щодо забезпечення єдності вимірювань у закріпленій сфері діяльності, основними з яких є організація та проведення робіт щодо державного та технічного вивіряння, метрологічної атестації, калібрування та ремонту засобів вимірювальної техніки; розробки методик виконання вимірювань, методик вивіряння та калібрування засобів вимірювальної техніки; здійснення метрологічного контролю і нагляду.

## Slide 13: Функції державної метрологічної служби:
удосконалення з урахуванням соціально-економічного розвитку України пріоритетних напрямів розвитку метрології;
розроблення наукових, технічних, законодавчих та організаційних основ метрологічного забезпечення;
організація виконання фундаментальних досліджень нових фізичних ефектів і уточнення значень фундаментальних фізичних констант із метою вдосконалення еталонної бази;
встановлення одиниць фізичних величин, що допускаються до застосування;
організація робіт, що пов’язані з розробленням, зберіганням і підтриманням на сучасному рівні еталонної бази України;

## Slide 14: Функції державної метрологічної служби:
встановлення єдиного порядку передавання розмірів одиниць фізичних величин від державних еталонів засобам вимірювань;
встановлення єдиних вимог щодо метрологічних характеристик засобів вимірювань і характеристик похибок вимірювань;
державний та відомчий метрологічний нагляд за розробленням, виробництвом, станом, застосуванням і ремонтом засобів вимірювань;
стандартизація норм і правил метрологічного забезпечення;
розроблення та затвердження державних стандартів і інших нормативних документів із забезпечення єдності вимірювань;

## Slide 15: Функції державної метрологічної служби:
організація державної повірки засобів вимірювань;
ведення Державного реєстру засобів вимірювань, допущених до застосування в Україні;
організація розроблення та атестації методик виконання вимірювань;
ліцензування на право виготовлення та імпорту засобів вимірювань;
розроблення концепції участі України в роботі міжнародних організацій з метрології, а також реалізації міжнародних угод у галузі метрології і метрологічного забезпечення;
виконання робіт, пов’язаних із взаємовизнанням результатів державних випробувань і затвердження типу, повірки, калібрування та метрологічної атестації засобів вимірювань.

## Slide 16: Міжнародні організації зі стандартизації
Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) почала офіційно діяти з 1947 р., коли затверджено її Статут. У Статуті ISO так сформульована мета її діяльності:
«Метою Організації є сприяння розвитку стандартизації на світовому рівні для полегшення міжнародного товарообміну і взаємодопомоги, а також для розширення співробітництва в галузі інтелектуальної, наукової, технічної і економічної діяльності».
Міжнародна організація зі стандартизації є найбільш представницькою з усіх організацій, що працюють у даній галузі.
Членами ISO є національні організації зі стандартизації. Кожна держава може бути представлена в ISO тільки однією організацією.

## Slide 17
Для досягнення цієї мети вона може:
вживати заходи для полегшення координації й уніфікації національних стандартів і з цією метою видавати необхідні рекомендації;
встановлювати міжнародні стандарти;
як можна сприяти й полегшувати розробку нових стандартів, що мають спільні правила й однаково застосовуються як на національному, так і на міжнародному рівні;
організовувати обмін інформацією про роботу своїх комітетів;
співробітничати з іншими організаціями, які прагнуть до співпраці в суміжних питаннях, що відносяться до стандартизації.

## Slide 18: Міжнародна електротехнічна комісія
Найстарша організація з міжнародного співробітництва в галузі стандартизації МЕК (IEC) формально затверджена в 1906 р. у Лондоні.
Міжнародна електротехнічна комісія є основним міжнародним органом у галузі стандартизації з електротехніки й радіоелектроніки.
Статут МЕК бачить основну задачу комісії у сприянні координації національних стандартів у галузі електротехніки, радіоелектроніки і зв’язку. Крім стандартизації МЕК здійснює роботу з міжнародної сертифікації виробів електронної техніки.

## Slide 19
З 1975 року рекомендації МЕК отримали статус міжнародних стандартів. Міжнародні стандарти розробляють технічні комітети, які можна поділити на десять груп:
загальнотехнічні питання, термінологія, позначення, величини й одиниці;
двигуни й електричні машини;
лінії передач і їх обладнання;
кабелі й провідники;
електрообладнання;
побутові електроприлади й освітлення;
засоби вимірювальної техніки, системи керування промисловими підприємствами;
ізоляції;
джерела живлення;
радіозв’язок, радіообладнання й електронна апаратура.

## Slide 20: Міжнародна організація законодавчої метрології
Дана організація діє з 1956 року. Її основним завданням є встановлення єдності вимірювань на міжнародному рівні для забезпечення збігання результатів вимірювання і досліджень, що проводяться різними державами, для досягнення однакових технічних характеристик виробів, властивостей речовин, матеріалів та іншої продукції, яка є предметом товарообміну між державами. Міжнародна організація законодавчої метрології (МОЗМ) розробляє рекомендації до оцінки похибок вимірювань, методів вимірювань, загальних питань теорії вимірювань, методів повірки засобів вимірювань, термінології, позначень і т. ін. Крім того, МОЗМ є науково-технічним центром з обміну інформацією про діяльність національних організацій метрологічного нагляду.

## Slide 21
Практична діяльність із забезпечення єдності вимірювань на міжнародному рівні здійснює Міжнародне бюро мір і ваги, яке має у своєму складі наукові лабораторії, що територіально розміщені на інтернаціональній території у м. Севр (Франція). Основною задачею цього бюро є зберігання й підтримання міжнародних еталонів одиниць фізичних величин і порівняння з ними національних еталонів.